## Slide 1
AI-HARDWARE WORKBENCH
AI-hardware
硬件工程师配置剖析
这套环境不是从“聪明 agent”开始，而是从一个能被仿真反馈驱动的 RTL 工程开始。
硬件工程闭环
1 明确项目: RV32 CPU
2 写 RTL: Verilog/SystemVerilog
3 模块反馈: testbench
4 整机反馈: Verilator + NEMU
5 对比标准: DiffTest / trace / logs
6 经验沉淀: memory + task-runs
7 入口适配: 多 AI 统一进规则链
核心观点：agent 是被工程反馈训练出来的，不是靠一次性提示词变聪明。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
01

## Slide 2
PROJECT FIRST
先明确工程：我们要做的是一颗可验证的 RV32 CPU
agent 的职责不是聊天，而是参与 RTL 开发闭环：写代码、跑仿真、拿反馈、定位根因、沉淀经验。
明确项目
目标是 RV32 CPU，而不是“做一个 AI 系统”。
写 RTL
设计数据通路、控制、状态机和接口。
构建仿真
Verilator/NEMU/AM 形成可运行目标。
标准反馈
testbench、GOOD TRAP、DiffTest、trace、日志。
定位修复
从控制流/数据流找 root cause。
沉淀经验
稳定结论写 memory，过程写 task-runs。
这条闭环先跑起来，agent 才有可学习、可纠错、可复用的反馈。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
02

## Slide 3
WORKBENCH MAP
工作区本体：硬件工程闭环先于 agent 智能
AI 配置围绕这些真实模块展开；如果没有可运行链路，agent 只能停留在猜测。
RV32 CPU Workbench
RTL target + reference + tests
am-kernels
测试/benchmark
生成工作负载
abstract-machine
平台抽象
链接/镜像封装
nemu
ISA reference
trace/watchpoint
npc/sim
统一仿真入口
选择 single/soc
npc/single/soc
Verilator target
RTL 行为反馈
ysyxSoC + STA
SoC/PPA 下游
不是首轮前置
AI 配置的对象是这个工程闭环；它服务于硬件验证，不替代硬件验证。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
03

## Slide 4
SIMULATION STANDARD
仿真是硬件工程师给 AI 的标准反馈信号
RTL 正确性不能靠语言说服，必须靠模块 testbench、整机运行、DiffTest、trace、日志和回归证据。
同一条 RTL 变更必须能产生客观反馈：
make -C npc/single/testbench run
make -C npc/sim lint
make -C npc/sim run IMG=...
make -C npc/sim difftest-ref
make -C am-kernels/tests/cpu-tests \
ARCH=riscv32-npc ALL=add run \
NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
反馈对象：TB PASS/FAIL / GOOD TRAP / mismatch PC / commit / trace / wave / log
客观
不是“看起来对”，而是命令结果可复核。
可复现
命令、参数、镜像、配置都能重跑。
可比较
NEMU reference 与 NPC target 可对齐。
可记录
结果进入 task-runs，稳定结论进入 memory。
仿真就是 AI-hardware 工程师的“单元测试 + 老师批改 + 经验回写”。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
04

## Slide 5
MODULE TESTBENCH
模块 testbench：AI 写 RTL 时的第一层局部验收
你现在的 agent 会在写模块时同步生成 testbench；对话和 memory 固化后，它会自动把模块验证作为默认动作。
1 写模块
agent 先按需求/协议/状态机/不变量生成 RTL。
2 写 testbench
同步覆盖握手、边界、复位、异常输入和关键时序。
3 跑局部验证
模块 TB 比整机回归更快，能先截住低层 bug。
4 失败即回环
TB FAIL 进入 reproduce/collect/localize/fix/rerun。
5 写回记忆
当规则稳定后，memory 让下次自动补 testbench。
模块级验证习惯
写 RTL 时同时问：
- 这个模块的输入协议是什么？
- 哪些状态/边界必须覆盖？
- 复位后第一个有效周期是什么？
- ready/valid 是否允许背靠背？
- 失败时 testbench 应打印什么上下文？
典型命令：make -C npc/single/testbench run
testbench 是 agent 学会“写完就验证”的关键记忆；它把模块开发从生成代码推进到证明代码。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
05

## Slide 6
CONFIG LAYERS
五类配置分别承担不同职责：不是一堆提示词，而是一套工程系统
从岗位、规则、记忆、证据到入口适配，层层把 AI 约束进硬件开发流程。
接入窗口
AGENTS.md / .github / CLAUDE.md / GEMINI.md / Cursor / Windsurf
task-runs
保存单次任务图、节点、证据、失败恢复和 handoff
memory
保存长期项目事实、已知问题、设计决策、模块经验
instructions
固定工程纪律：读链、RTL 推导、验证、记录、root cause
agents
定义岗位：coordinator / hardware-flow / npc / nemu / difftest / ysyx-soc
硬件工程闭环
RTL + module testbench + Verilator + NEMU + DiffTest + AM workload
这五层的目标不是“管理 AI”，而是把 AI 放进 RTL 仿真反馈闭环。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
06

## Slide 7
1. AGENTS
agents：把 AI 拆成工程岗位，避免一个模型什么都管
一开始 agent 不必很聪明；先让它知道自己负责哪段工程边界、该读什么、该产出什么。
ysyx-coordinator
选图、拆节点、安排 handoff
hardware-flow
串起 AM/NEMU/NPC/DiffTest
npc
RTL、流水线、cache、AXI、Verilator
nemu
reference、ISA、trace、watchpoint
difftest
提交级 GPR/PC 对比与 mismatch 定位
ysyx-soc
SoC 地址图、CPU ABI、Chisel/mill
agent 的第一步智能是“知道自己不负责什么”，否则复杂硬件任务会失去边界。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
07

## Slide 8
2. INSTRUCTIONS
instructions：把工程纪律变成 agent 的硬约束
硬件开发最怕“能跑但不知道为什么”；instructions 负责把方法论固定下来。
读链纪律
先读 AGENTS、Copilot 补充、project-status、known-issues、相关 modules memory。
RTL 四段式
需求 → 协议规则/状态机/不变量 → 数据通路约束 → RTL。
root cause
修 bug 先定位职责层和数据/控制流，不围着报错点补特判。
验证与记录
实际改动后必须跑可复核命令；稳定结论写 memory，过程写 task-runs。
instructions 是“工程纪律的编译器”：把经验从口头习惯变成 agent 必须执行的规则。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
08

## Slide 9
3. MEMORY
memory：让工作区记住长期事实，而不是依赖某次聊天上下文
项目状态、已知坑、设计决策、模块经验都要回写到仓库，下一次 agent 才能继续成长。
.github/memory/
├─ project-status.md
│ 当前阶段、最近完成、验证证据
├─ known-issues.md
│ 活跃问题、根因、临时恢复、教训
├─ decisions.md
│ 长期设计决策与取舍
└─ modules/*.md
npc / nemu / ysyx-soc / agent-system ...
项目状态
“流水线 CPU + DiffTest 已通过，PPA 未完全闭合”
已知坑
“配置切换可能跑旧二进制”这类工程事故不能靠记忆力。
模块经验
“npc/sim 才是外部稳定入口；不要硬编码 npc/single”。
环境事实
JDK21/mill/yosys-sta 等工具链状态写成可追踪事实。
memory 让 agent 从“每次新手”变成“读过项目史的工程师”。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
09

## Slide 10
4. TASK-RUNS
task-runs：保存单次任务证据链，让调试过程可追溯
memory 放稳定结论；task-runs 放这一次怎么复现、怎么定位、怎么验证。
RECALL
读规则/记忆/相关模块
PLAN
选静态图或补动态图
DISPATCH
执行节点并交付产物
VERIFY
testbench/构建/仿真/DiffTest/日志
ADAPT
失败后定位边界
RECORD
更新 task-runs + memory
.github/task-runs/YYYY-MM-DD-task/
├─ task-report.md # 目标、选图、节点、产物、风险
└─ dispatch-log.md # 每个节点的输入、输出、证据、handoff
task-runs 是硬件调试的“实验记录本”，尤其适合长链路 RTL 问题。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
10

## Slide 11
5. ENTRY WINDOWS
接入窗口：让不同 AI 都进入同一套工程规则
Copilot、Codex、Claude、Gemini、Cursor、Windsurf 的入口不同，但最终都应该回到统一规范。
Copilot
.github/copilot-instructions.md
Codex
AGENTS.md / skills / local tools
Claude
CLAUDE.md shim
Gemini
GEMINI.md shim
Cursor
.cursor/rules/agents.mdc
Windsurf
.windsurfrules
.github/AGENTS.md
统一工程基线
再叠加 instructions / agents / memory / task-runs
入口文件是适配层，不是多套规则；多入口必须回链同一个工程事实源。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
11

## Slide 12
GRAPH TASKS
图任务：把复杂 RTL 调试拆成有依赖、有证据的节点
硬件问题常常跨 AM/NEMU/NPC/SoC；图任务让 agent 先组织工程路径，再动手。
节点契约
node_id:
goal:
owner_agent:
depends_on:
inputs:
outputs:
success_criteria:
fallback:
evidence:
静态图模板
解决什么工程问题
rv32-reference-loop
AM 镜像 → NEMU reference → record
rv32-bringup
AM 镜像 → NEMU → NPC/Verilator → compare
npc-sim-regression
backend-select → npc-run → optional difftest
soc-difftest-loop
ysyxSoC + npc/soc + NEMU SOC_SIM
regression-debug-loop
reproduce → collect → localize → fix → rerun
图任务让 agent 先有“工程路线图”，再有“代码动作”。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
12

## Slide 13
DEVELOPMENT FLOW
一轮真实开发任务如何流动：从 RTL 改动到仿真反馈再到记忆
这就是 agent 从“不聪明”变得有工程经验的过程：每轮都被验证和记录纠正。
需求
例如：cache 命中路径要可流水化
规则
读设计笔记、接口协议、状态机不变量
RTL
修改 ICache/DCache/IfStage/MemoryStage
模块验证
先跑 module testbench，锁住局部协议和边界。
反馈
GOOD TRAP、CPI、miss/writeback、失败日志
记忆
project-status + npc memory + task-run
每一轮任务都用仿真纠偏；每一次记录都让下一轮 agent 少走弯路。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
13

## Slide 14
BRING-UP ORDER
复刻环境时的建设顺序：先闭合反馈，再扩展 agent
不要先堆 agent 文件；先让仿真链路能给 agent 提供可靠反馈。
复刻/新建环境的建议顺序
1 明确项目：RV32 CPU + RTL 仿真闭环
2 配好工具链：make / verilator / riscv gcc / JDK21 / mill
3 跑通模块 testbench：写模块时先有局部反馈
4 跑通 reference：am-kernels -> AM -> NEMU
5 跑通 target：am-kernels -> AM -> npc/sim -> NPC
6 打开比较：DiffTest / trace / logs
7 接入 agent：agents + instructions + memory + task-runs
8 适配入口：Copilot / Codex / Claude / Gemini / Cursor / Windsurf
9 扩展下游：ysyxSoC / PPA / STA
先反馈
没有仿真反馈，agent 没有学习信号。
再分工
有了工程闭环，再把角色拆给 agents。
后沉淀
让每次任务结果回流到 memory/task-runs。
建设顺序反了，AI 系统会看起来很复杂，但不会真正帮你开发硬件。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
14

## Slide 15
ANTI-PATTERNS
反模式：这些做法会让 AI-hardware 工程退回“提示词玩具”
所有配置都要服务于 RTL 开发闭环；偏离仿真证据，就会变成不可维护的聊天系统。
反模式
后果
修正方式
只堆提示词
agent 会复述规则，但不会围绕仿真证据行动
先建反馈闭环
多入口漂移
Copilot/Codex/Claude 读到不同规则
入口 shim 统一回链
memory 当日志
长期知识被流水账污染
稳定结论和单次证据分层
跳过 root cause
RTL bug 被局部特判越缝越乱
按职责层和数据流定位
没有验收 gate
环境“装好了”但跑不了硬件闭环
定义 discovery/build/run/record
判断一套 AI 配置是否成熟：看它能否帮助你更可靠地写 RTL、跑仿真、解释失败。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
15

## Slide 16
ACCEPTANCE
最终验收：一个新 AI 进入工作区后，能像硬件工程师一样工作
它不需要一开始无所不知，但必须会读取规则、选择闭环、跑仿真、解释反馈、沉淀经验。
READ
能发现统一读链和相关 memory
PLAN
能选择硬件调试图而不是随便列 TODO
TEST
能为模块生成并运行 testbench
RUN
能跑 NEMU/NPC 并解释 DiffTest/trace/log
RECORD
能把稳定结论写回项目
AI-hardware 工程师配置的终点，不是“agent 很会说”，而是它写模块时会先写 testbench，并在 RTL 工程闭环中持续被反馈训练。
ysyx-workbench AI-hardware 工程师配置剖析
16