## Slide 1
复刻 ysyx-workbench
的 AI 开发环境
把“会读上下文、会选任务图、会跑验证、会沉淀经验”的工程能力复制到另一台机器或另一个仓库。
规则发现
AGENTS / instructions
图任务
static graph / dynamic patch
证据闭环
NEMU / NPC / DiffTest
长期记忆
memory / task-runs
目标交付物：一套可复刻的工作流配置清单 + 首轮验证门禁
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
01

## Slide 2
SYSTEM THESIS
先进经验：把 AI 能力沉淀成仓库内系统，而不是一次性提示词
复刻时最该搬走的是“上下文恢复机制”和“证据闭环”，模型、插件、MCP 都只是执行层。
发现入口
根 AGENTS.md / CLAUDE.md / GEMINI.md / Cursor / Windsurf shim
任何 agent 先进入同一条读链
规则层
.github/AGENTS.md + copilot-instructions + instructions/*.md
全局约束、目录约束、RTL 强制流程分开
调度层
ysyx-coordinator + hardware-flow + static graph templates
复杂任务先选图，再按节点执行
执行层
模块 agent：npc / nemu / AM / ysyx-soc / difftest
每个 owner 只负责清晰边界
记忆层
memory/ 存长期结论，task-runs/ 存单次证据
跨会话恢复，不靠某个模型记性
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
02

## Slide 3
MIGRATION INVENTORY
迁移对象分三层：先搬规则资产，再接工具链，最后复制个人偏好
这能避免一上来纠结“换哪个 AI 客户端”，而忽略真正让环境稳定的工程契约。
A. 仓库内规则资产
AGENTS shim
.github/AGENTS.md
copilot-instructions.md
instructions/*.instructions.md
agentic-hardware-blueprint.md
B. 工程闭环工具链
GNU Make + Kconfig
Verilator + NEMU
RISC-V 工具链
JDK 21 + mill wrapper
可选 Yosys / STA
C. 本地执行偏好
Codex skills / plugins
MCP / GitHub connector
终端约束与 WSL 路径
个人 PATH / JAVA_HOME
常用 smoke 命令
必须进 Git
必须能 smoke
可本机定制
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
03

## Slide 4
DISCOVERY LAYER
让不同 AI 客户端进场后，第一分钟读到同一套规则
复刻时先补兼容入口，再把正文统一维护在 .github/AGENTS.md；这样不会因为工具换了，工程规则就漂移。
AGENTS.md
CLAUDE.md
GEMINI.md
CONVENTIONS.md
.windsurfrules
.cursor/rules
.github/AGENTS.md
跨 agent 通用基线
读链 / 六步循环 / 图任务 / 记录约束
最小契约：
1. 使用中文
2. 开工前读 .github 规范
3. 修 bug 先 root cause
4. 修改后给验证证据
5. 完成后更新 memory / task-runs
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
04

## Slide 5
MEMORY LEDGER
把“长期知识”和“单次证据”分仓，环境才不会越用越乱
复刻时直接复制 memory 协议和 task-runs 模板，先保证每轮任务结束后能留下可恢复上下文。
.github/memory/
.github/task-runs/
保存稳定结论
项目阶段、设计决策、已知问题、模块笔记
每次完成任务后追加，避免把经验留在聊天窗口里。
保存单次执行证据
节点状态、命令摘要、日志/trace、handoff
跨模块或长链调试时创建独立目录，便于复盘。
压缩沉淀
迁移规则：memory 是可带走的知识库；task-runs 是可审计的实验账本。
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
05

## Slide 6
GRAPH TASKS
硬件开发任务用“静态图优先，动态图补洞”来收敛复杂度
每个节点都要有 owner、输入、输出、成功标准、fallback 和 evidence；没有证据的节点不能当下游硬依赖。
rv32-reference-loop
AM → NEMU 参考路径
rv32-bringup
参考 → RTL target → compare
npc-sim-regression
npc/sim 后端选择与运行
soc-difftest-loop
SoC 地址图 + NEMU SOC_SIM
ysyx-soc-integration
CPU ABI / Chisel / ysyxSoCFull
am-device-loop
设备契约到 AM 测试
regression-debug-loop
复现 → 取证 → 定位 → 修复
agent-env-refactor
审计 → 蓝图 → 入口验证
动态图只负责补缺口：reproduce / collect-log / localize-boundary / fix / rerun
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
06

## Slide 7
EXECUTABLE LOOP
主闭环必须真实可执行：
reference / target / DiffTest 同时存在
复刻成功的硬指标不是“文档齐了”，而是同一镜像能走参考模型、目标仿真，并产出可比较证据。
am-kernels
测试/基准
abstract-machine
平台封装
NEMU
reference
npc/sim
统一入口
npc/single
npc/soc
target 后端
DiffTest
提交级对比
关键入口命令示例
make -C npc/sim status
make -C am-kernels/tests/cpu-tests ARCH=riscv32-npc ALL=add run NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
07

## Slide 8
OWNER MAP
模块 agent 要小而专：
协作能力来自清楚边界
复刻时把“谁负责什么、读哪些记忆、产出什么证据”写进 agent 描述，避免跨模块任务没人负责交接。
agent-system
规则/记忆/蓝图
hardware-flow
主闭环编排
npc
RTL / Verilator
nemu
reference / SDB
abstract-machine
平台抽象
difftest
提交级比较
ysyx-soc
Chisel / ABI
yosys-sta
PPA 下游
ysyx-
coordinator
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
08

## Slide 9
LOCAL CONTRACTS
本地工具链也要写成环境事实：路径、版本、失败模式都可恢复
ysyx-workbench 的经验是：工具链漂移必须进入 memory，而不是藏在“我这台电脑刚好能跑”的口头状态。
基础运行时
WSL Ubuntu
GNU Make / Kconfig
RISC-V gcc toolchain
仿真验证
Verilator
NEMU reference
NPC single/soc
DiffTest reference so
SoC 生成
JDK 21
/home/lyg/.local/bin/mill
ysyxSoC/.mill-version
make -C ysyxSoC verilog
PPA 下游
Yosys / iSTA
YOSYS_STA_HOME
当前缺口要写入 known-issues
建议首轮 smoke：
java -version && javac -version
cd ysyxSoC && mill -i --version
make -C npc/sim status
make -C npc/single lint
make -C npc/sim BACKEND=soc difftest-ref
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
09

## Slide 10
QA GATES
迁移成功要用四类门禁定义，而不是“看起来配置好了”
每个 gate 都要留下命令、日志摘要或 task-runs 记录；没证据就不能算迁移完成。
Discovery
新会话能从根 AGENTS 读到 .github/AGENTS.md
rg 检查 shim 与回链
Build
核心工具链版本匹配并能构建
JDK/Mill/Verilator/NEMU smoke
Run
同一镜像跑过 reference 和 target
NEMU GOOD TRAP + NPC GOOD TRAP
Record
任务结束能更新 memory/task-runs
project-status + agent-system + task-report
红线：不能伪造 target / difftest 结果；不可用就把图截断，并记录为基础设施缺口。
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
10

## Slide 11
48H ROLLOUT
复刻路径：48 小时内先跑通最小闭环，再逐步拉满能力
不要一开始追求全量等价。先让规则可发现、任务可记录、最小 target 可运行。
0-4h
复制骨架
AGENTS shim
.github/AGENTS.md
blueprint / instructions
memory skeleton
4-12h
接工具链
PATH / JAVA_HOME
RISC-V / Verilator
NEMU / NPC build
Codex skills/plugins
12-24h
首个证据
make status
NEMU reference GOOD TRAP
NPC target GOOD TRAP
写 task-run
24-48h
模板固化
补模块 memory
沉淀 known-issues
升级静态图候选
写迁移复盘
第一个完成定义：新环境能解释任务、选择图、跑一个 smoke、更新一条 memory。
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
11

## Slide 12
OPERATING CADENCE
复刻后的日常节奏：用环境养环境，让每轮任务都增加系统记忆
真正的迁移不是复制文件那一刻完成，而是在后续每次任务中继续按同一套读链、证据链和记录链运转。
RECALL
读 AGENTS / memory / study
PLAN
选静态图或最小动态图
DISPATCH
按 owner 和依赖执行
VERIFY
构建、运行、对比、日志
RECORD
写 memory 与 task-runs
迁移后保留的三个习惯
1. 新任务先读记忆
2. 修 bug 先找根因
3. 完成后必须给证据并更新记录
ysyx-workbench AI 开发环境复刻工作流
12